Приложение 1

Контрольная форма  сбора информации  об обследуемом  объектесоциальной инфраструктуры.

1. Общие сведения об объекте и сведения и организации, расположенной на объекте

1.1. Наименование (вид) объекта  МБУДО «Центр детского творчества»

1.2. Адрес объекта   г.Елизово, ул.Ленина, д.22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа,  1545 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  нет

1.4. Год постройки здания 1956,  последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  ( МБУДО «Центр детского творчества»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения  )Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, д.22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Елизовского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Камчатский край, г.Елизово, ул. Вилюйская, д.4, тел.факс 6-11-53

Приложение 2

2. Информация о деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения и МГН)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:    Дополнительное образование детей и взрослых

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развитии    есть

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день клиентов), вместимость, пропускная способность   250 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)  нет

(индивидуальная программа реабилитации)

Приложение 3

3. Предварительная информация о состояние доступности путей к объекту на момент обследования.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским общественным  транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажир-ского транспорта ) Объект находится на расстоянии 20 и 150 метров от остановок общественного транспорта,

наличие доступного для МГНобщественного пассажирского транспорта к объекту отсутствует,

наличие  доступных для инвалидов остановок общественного транспорта к объекту отсутствуют,

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского общественного транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайших  остановок  общественного    транспорта  200 м

3.2.2 время движения (пешком)  4 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)  нет

3.2.4 перекрестки на пути к объекту от ближайших остановок общественного транспорта: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) нет

3.2.5 наличие информации для МГН на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, (описать)  нет

Обустройство их преодоления  для инвалидов на коляске: да, нет ( нет)

Приложение 4

Контрольная форма обследования доступности для инвалидов и МГН   важнейших  объектов и услуг социальной инфраструктуры.

| п/п | Элемент доступности | Метод обследования | Параметр доступности | Выявленные отклонения(фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра). | Возможные решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) |
| Вход (входы) на территорию |
| 1.1. | Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН. К,О,С,Г | Нет Осмотр Нет Осмотр. |  |  |  |
| 1.2. | Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса? К,О,С | Нет Осмотр | Если Да, расположение маршрута: |  |  |
| Путь (пути) движения на территории |
| 1.3. | Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием? К,О,С | Да Осмотр |  |  |  |
| 1.4. | Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта? К,О | Измерение |  | 200м |  |
| 1.6. | Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи? К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 1.7. | Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м. К,О,С | Да |  | Соответствует |  |
| 1.8. | Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус? К,О, | Да Осмотр: |  | 2 пандуса |  |
| 1.9. | Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м К, | Нет |  | В норме |  |
| Лестница наружная |
| 1.10 | Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м. О,С | Да измерение |  | Соответствует |  |
| 1.11 | Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. О,С |  Да измерение |  | 1 ступень |  |
| 1.12 | Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. О,С | Нет измерение |  | Ширина лестницы дополнительного входа 145 см Ширина лестницы основного входа 9,5 м |  |
| 1.13. | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. С - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м . С | нет  нет |  |  | Приобретение предупредительных и тактильных полос |
| 1.14. | При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни . О,С | Нет |  | Соответствует С учетом наличия двух пандусов, А так же четырех поручней-дополнительные разделительные поручни на лестнице фасадного входа не требуются |  |
| Пандус (наружный) |
| 1.15. | Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения.Поручни в этом случае принимать по ширине пандуса К,С | Нет |  | Соответствует Ширина марша 100 см |  |
| 1.16. | Ограждения с поручнями необходимо устанавливатьвдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м К,С | Нет |  | Соответствует |  |
| 1.17. | Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%) К,С | Нет |  | Соответствует Уклон 4% |  |
| 1.18. | Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса). К,С | Нет |  | Пандусы короче 8-ми метров Площадка не требуется |  |
| 1.19. | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее. К,С | Нет |  | Длина завершающей части 30 см |  |
| 1.20 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей К,С | Нет Нет |  | Пандусы имеются, 2 шт Поручни диаметром 6 см |  |
| Автостоянка и парковка |
| 1.21 | Имеется ли на парковке достаточное количество доступных мест? Если нет, то количество парковочных мест согласовано с общественными организациями инвалидов ? К,О,С,Г | Нет Осмотр. | 10% мест (но не менее одного места) в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске до 100 вкл. 5%, но не менее 1 от 101 до 200 -5 мест и доп. 3%; от 201 до 1000 - 8 мест и доп. 2%; 1001 место и более - 24 места + не менее 1% на каждые 100 мест свыше |  |  |
| 1.22 | Из всех доступных мест, по крайней мере,есть хоть одно доступноедля микроавтобуса? К | Да Осмотр. | Для каждых 6 парковочных мест, по крайней мере, одно должно быть доступно для микроавтобуса, но не менее одного на стоянку. |  |  |
| 1.23 | Доступные парковочные места имеют размер 6,0х3,6 м и 1.2 м К,О,С, Г | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 1.24 | Доступные места для автомашин, салоны которых приспособлены для инвалидов на креслах-колясках имеют: ширина боковых подходов не менее 2,5 м К | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 1.25 | Высота парковка автомашин, для перевозки инвалидов на креслах-колясках имеет высоту минимум 2.5м К | Нет Измерение: |  | Нет крытых |  |
| 1.26 | Выделены ли проходы на доступных местах цветом, чтобы исключить возможность парковки на них? К, | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 1.27 | Примыкают ли проходы со стороны стоянки к доступному маршруту движения? К | Да Осмотр: |  |  |  |
| 1.28 | Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) расположенным на высоте не менее 1,5 м. К,О,С,Г | Нет Осмотр |  |  |  |
| 1.29 | Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входов в общественные здания. К,О,С,Г | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| Раздел 2. Входы в здание. |
| Общие требования к зоне |
| 2.1. | Доступен ли главный вход в здание? К,О,С | Да Осмотр: |  |  |  |
| 2.2. | Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? К,О,С Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола К,О,С,Г | Нет Осмотр: Да Осмотр: Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Входная площадка (перед дверью) |
| 2.15 2.16 | Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2% К,О,С,Г | Нет Осмотр: Нет Измерение: |  |  |  |
| 2.17 | Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0м или 1,5х1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м К,О | Да Измерение: Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| Дверь (входная) |
| 2.19 | Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. К,О | Да измерение |  |  |  |
| 2.20 | Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня. К | Да измерение |  |  |  |
| 2.21 | Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня. К | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 2.22 | Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м С | Нет Осмотр: Нет Осмотр: |  |  |  |
| 2.23 | Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0, 014 К | Нет Измерение: |  | Соответствует, высота порога 3 см |  |
| 2.24 | Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм. К,О | Нет Измерение: |  | Ручка нажимного действия отсутствует |  |
| 2.25 | Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов К,О | Да Измерение: Да Измерение: |  |  |  |
| 2.26 | Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м. К | Да Измерение: |  | Ширина 1,5м, Глубина 3м. |  |
| 2.27 | Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м. К | Да Измерение: Да Измерение: |  | «От себя» 0.9м «К себе» 1,5м. |  |
| 2.28 | Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| Раздел 3. Пути движения внутри здания ( в т.ч. пути эвакуации). |
| ОБЩИЕ требования к зоне. |
| 3.1 | Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? К,О,С,Г После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН. К,О,С,Г | Нет Осмотр: Нет Осмотр: |  |  |  |
| 3.2 | Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  | Маршрут не обозначен знаками |  |
| 3.3 | Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже. К,О | Нет Измерение: |  |  |  |
| Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон). |
| 3.8 | Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; К,О при встречном движении – не менее 1,8 м. К | да Измерение: да Измерение: |  |  |  |
| 3.9 | При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90°- равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м. К | да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 3.10 | Высота коридоров не менее 2,1 м. С | Да Измерение: |  | Соответствует Высота потолков 315 см. |  |
| 3.11 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м К | Да Измерение: |  |  |  |
| Лестница (внутри здания). |
| 3.12 | Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены. О,С | Нет |  |  |  |
| 3.13 | Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение О,С | Нет |  | Соответствует |  |
| 3.14 | Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей О,С | Нет Нет |  |  |  |
| 3.15 | Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м О,С | Да |  | Соответствует |  |
| 3.16 | Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м. О,С | Нет |  |  |  |
| 3.17 | При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м. О,С | Нет |  |  |  |
| 3.19 | Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. О,С | Нет |  |  |  |
| 3.20 | На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. С | Нет |  |  |  |
| Лифт пассажирский (или подъемник). |
| 3.28 | Лифты, предназначенные для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим. Их кабины должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м в ширину и 1,5 м. К | Нет |  | Нет пассажирских лифтов |  |
| 3.29 | Наличие световой и звуковой информирующей о перемещении кабины лифта, доступной для инвалидов по зрению и слуху, удобной для инвалидов – колясочников. К,О,С,Г | Нет |  | Нет пассажирских лифтов |  |
| 3.30 | У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, должны быть высоте 1,5 м тактильные указатели уровня этажа .С | Нет |  | Нет пассажирских лифтов |  |
| 3.31 | Цифровое обозначение этажа должно быть напротив выхода из таких лифтов на высоте 1,5 м размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены. С | Нет |  | Нет пассажирских лифтов |  |
| Дверь. |
| 3.39 | Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. К,О | Да Измерение: |  | Ширина дверных проемов от 0,9м до 1,4м Соответствует |  |
| 3.40 | Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. К | Нет Измерение: |  | Пороги высотой от 3 до 10 см |  |
| 4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг). |
| 4.1. | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специальновыделенными для инвалидов и МГН К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 4.2 | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками К,О,С,Г | Нет Измерение: |  |  |  |
| 4.3. | Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают приспособления для перемещения МГН. К | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 4.4 | Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН) К,О,С,Г | Да Измерение: |  |  |  |
| 4.5 | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам К,О | Да Измерение: |  |  |  |
| 4.6 | Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 К,О,С,Г | Да Измерение: |  |  |  |
| 4.7 | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола К,О | Нет Измерение: |  |  |  |
| 5. Санитарно-гигиенические помещения. |
| Туалетные комнаты и кабины. |
| 5.1. | Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей. К,О,С,Г | Да |  | 1 санитарная комната соответствует |  |
| 5.3 | В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. К,О | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 5.4 | В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-. К | Да Измерение: |  | Соответствует, 1,6 м |  |
| 5.5 | Двери должны открываться наружу. К,О | Да Осмотр: |  | Соответствует |  |
| 5.6 | В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. К,О | Да Осмотр: |  |  |  |
| 5.7 | Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м. К,О | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 5.9 | Следует применять унитазы, имеющие опору для спины К,О | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 5.10 | Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи К,О | Да Осмотр: |  | Соответствует |  |
| 5.11 | У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. К,О,С,Г | Да Измерение: |  | Соответствует |  |
| 5.12 | Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). К,О,С,Г | Да Осмотр: |  | Соответствует |  |
| 5.13 | В доступных кабинах водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается. К,О | Да Осмотр: |  | Установлены краны с раздельным управлением горячей и холодной водой |  |
| 5.14 | Унитазы имеют с автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. К,О | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 5.15 | Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов колясочников. К,О Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников. К | Нет Измерение Нет Измерение |  | Соответствует |  |
| 6. Система информации на объекте. |
| 6.1 | Наличие на объекте оборудование, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению К,О,С,Г | Да Осмотр: |  | Вертикальный мультимедийный справочный терминал в фойе 1 этажа |  |
| 6.2 | Наличие копки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов. К,О,С,Г | Да Осмотр: |  | Соответствует |  |
| 6.3 | Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Г Наличие пикторгаммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом. Г | Да Осмотр: |  | Индукционная петля для слабослышащих, наличие пиктограммы имеется |  |
| 6.4 | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) К,О,С,Г | Да Осмотр: |  | Соответствует | Соответствует |
| 6.5 | Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 6.6 | Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. К,О,С,Г | нет Осмотр: |  |  |  |
| 6.7 | Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) С | Да Осмотр: |  | Соответствует частично |  |
| 6.8 | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией К,О,С,Г | Да Осмотр: |  | Соответствует |  |
| 7. Доступность услуг. |
| 7.1. | Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте. К,О,С,Г |  | Нет информации |  |  |
| 7.2. | Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.3. | Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.4. | Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.5. | Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.6. | Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.7. | Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при участии общественных организаций инвалидов. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |
| 7.8. | Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН. К,О,С,Г | Нет Осмотр: |  |  |  |